## Slide 1: （日立超L） FPGAデザインサービス の御紹介
2015年 1月 30日

## Slide 2
1
１.１ IFS試作（GSK・特研） ｰ 参画状況 ｰ
◆ 13年度：基本動作部開発（性能検証完）
◆ 14/上：デモソフト開発と14年度分開発完
→ 14/下：全体評価実施中
SOC_FPGA
A9×２
FE_FPGA
NVMe
アクセラレータ
BE_FPGA
Flash制御
DRAM
Flash Memory
サーバ
NVMe
ドライバ
IFS試作ボード
Flash Memory
PCIe
DRAM
DRAM
NFベース
マイクロ
FE：Front End、BE：Back End
Flash
Memory
（14年度）
Flash
Memory
（14年度）
FE
FPGA
BE
FPGA
SOC
FPGA
DRAM
DRAM
：（日立超L）参画
：（日立超L）担当
◆ 全体計画
◆ （日立超Ｌ）参画部分
[IFS試作ボード概観]

## Slide 3
2
１.２ 13年度 IFS_GSK/特研試作 成果
SOC_FPGA
A9×２
FE_FPGA
NVMe
アクセラレータ
BE_FPGA
Flash制御
DDR3
Flash Memory
サーバ
NVMe
ドライバ
試作ボード
Flash Memory
PCIe
DDR3
DRAM
◆主要技術（PCIe/FPGA間通信）開発にスパコン間通信ボード開発経験者と
PCIe搭載FPGA設計技術者が参画
LVDS 500MHz
or
PCIe Gen2 x4
PCIe Gen2 x1
① ALTERAの新デバイスであるCortex-A9搭載Cyclone-FPGAを使用。
② Cyclone-FPGA(CPU)とStratix-FPGA
(NVMe制御)間をLVDSインタフェース
500MHzで接続。さらにPCIe Gen2で
接続し性能を比較。
上記を予定通り実施し、
目標性能を満足することが
できた。

## Slide 4
3
１.３ NF3000/IFS開発への参画
分野 | 主要メンバ
基本検討 | 坪井主管技師
ASIC | 高須賀主任技師 阿部主任技師 近藤主任技師 亀井主任技師
マイクロ | 石飛主任技師
【ＮＦ】
SHマイコン
開発者
組込ソフト
DF/RAID
【スパコン向けPCIe_SW】
SOC_FPGA
A9×２
FE_FPGA
NVMe,OoODE
アクセラレータ
BE_FPGA
Flash制御
NFベース
マイクロ
Flash Memory
サーバ
HADB
（研開1）
（情公共）
◆NF開発およびIFS_GSK/特研開発で得た技術で
NF3000/IFS開発に貢献していきます
③PCI、FPGA技術
④ボード技術
①ASIC設計者
②マイクロ設計者
NF3000開発
IFS開発
（情IP）
SSD
/IFS
NVMeHost
NVMeDevice
NIOS
汎用FPGAボード
サーバ（HADB)
PCIeSW
【HADB高機能】
OoODE
アクセラレータ
（研開2）
【ＩＦＳ性能向上】

## Slide 5
■’12年度 筑波大殿 スパコン向け高速PCIe-Gen2×8（40Gbps）Switchを実現
→FPGAとﾎﾞｰﾄﾞを方式･論理設計・実装・量産し、CPU間NetWork性能検証に貢献
■’14上期 慶応大学殿 ケーブル接続でのPCIe-Gen3×8(64Gbps)の実証実験成功
① PCI-Express ：
Gen2x8ﾚｰﾝ(40Gbps)
② DDR3 SDRAM ：
DDR-300MHz動作
(2.4GB/s)
③ Gigabit Ethernet
ボード78枚 納入済。
筑波大学が ’12/11の
米国展示会に出展
①
Peach2
FPGA
DMAC
×4
DDR
CTL
G
P
U
CPU
Root
port
End
point
DDR3
SDRAM
①
②
①
Peach2ボｰド
Flash
③
ﾒﾓﾘ
End
point
End
point
Root
port
Root
port
Nios CPU
RAM
Peach2
FPGA
DMAC
×4
DDR
CTL
G
P
U
CPU
Root
port
End
point
DDR3
SDRAM
①
②
①
Peach2ボｰド
Flash
③
ﾒﾓﾘ
End
point
End
point
Root
port
Root
port
Nios CPU
RAM
①
×16 リング構成
【FPGA：StratixIV GX 530】
２. （情公共）向けPCIe Switchボード

## Slide 6
5
３．事業部のFPGA案件総括[1/2]
案件名 | スパコン通信 | ストレージ | 車載試作
開発期間 | '14/3～'14/6 | '13/6～'14/3 | '14/1～'14/9
FPGA型番 | ALTERA | ALTERA | XILINX
 | StratixV 5SGXEA7N | StratixV 5SGXEABN | Vertex7 XC7VX485T
 |  | CycloneV ST 5CSTFD6D5 | Kintex7 XC7K325T
用途 | PCI Expressを用いた CPU間通信 | PCI Expressを用いた 高速ストレージ | 放射線耐性向上評価試作
内部動作周波数 | 250MHz | 200MHz | 100MHz
キーワード | PCIe Gen3, Nios, DDR3 | PCIe Gen3, HPS, DDR3 | SEM, Partial Reconfig

## Slide 7
案件名 | ルータ | フレーマ | ルータ用NIC
開発期間 | '13/3～ | '13/4～'14/2 | '14/6～
FPGA型番 | XILINX | ALTERA | ALTERA
 | Virtex7 XC7VX690T | StratixV 5SGXMA5N | ArriaV GZ 5AGZME5
用途 | パケット処理エンジン | 100Gbpsクラス・ オリジナルプロトコルの フレーマ | 1GbE多ポート/10GbE収容 多機能NIC
内部動作周波数 | 300MHz | 250MHz | 156.25MHz
キーワード | Interlaken, HiGig, PCIe Gen1, QDR, Bandwidth Engine | Interlaken, LVDS | DDR3, XAUI, 10GBASE-R, SGMII, 1000BASE-X
6
３．事業部のFPGA案件総括[2/2]

## Slide 8
END
システム製品、技術のご紹介