## Slide 1
2015年 月 日
組込アーキテクチャ設計部
デバイス事業部 小倉建治
FPGA設計実績とご提案
殿
SOC-FPGA設計実績
機能安全対応に向けた取組み
Notes: 0

## Slide 2
FPGA設計実績とご提案

## Slide 3: FPGA上位設計に関するご提案
上位設計スタッフをアサイン、ARMコア内蔵FPGAでの内部バス最適化、性能推定、高速IO実現によるFPGA間高速通信など設計経験豊富
高速高機能FPGA設計実績多数、スパコン、ストレージ、通信機器向けなど
ALTERA SOC-FPGA設計実績(2013-14)あり、ALTERA DSNパートナー
機能安全対応実績あり、CRAM中性子線耐性技術、SWの故障検出率評価(RH850)
1.
ALTERA DSN : ALTERA Design Service Network

## Slide 4
FPGA案件実績
案件名 | スパコン通信 | ストレージ | 車載試作
開発期間 | 12/3～'14/6 | 13/6～'14/3 | 14/1～'14/9
FPGA型番 | ALTERA | ALTERA | XILINX
 | - | ARM A9 x 2Core | -
 | StratixV 5SGXEA7N | StratixV 5SGXEABN | Vertex7 XC7VX485T
 |  | CycloneV ST 5CSTFD6D5 | Kintex7 XC7K325T
用途 | PCI Expressを用いた CPU間通信 | PCI Expressを用いた 高速ストレージ | 放射線耐性向上評価試作
内部動作周波数 | 250MHz | 200MHz | 100MHz
キーワード | PCIe Gen3, Nios, DDR3 | PCIe Gen3, HPS, DDR3 | SEM, Partial Reconfig
2.

## Slide 5
① Cortex-A9 x 2core搭載ALTERA Cyclone
(SOC-FPGA)でシステムコアを実現
② Cyclone-FPGA(CPU)とStratix-FPGA
間をLVDSインタフェース500MHz、
及びPCIe Gen2で接続しアプリケーション
により選択できる最適化構造
③ FPGA詳細論理設計～実機検証
まで一貫した設計開発体制で
対応し、計画通りに完了
④ 日程計画策定、実施F-Up、
DRによる日程・品質管理を推進
4
FPGA間通信仕様、SOC-FPGA内部方式設計、バス性能最適化と評価、
内蔵IP設計などに精通した上位設計スタッフをアサイン
FPGA論理設計～FPGAボードの設計・実機評価まで一貫体制で対応
3.
14年度 SOC-FPGA設計実績のご紹介
SOC_FPGA
A9×２
FE_FPGA
アクセラレータ
BE_FPGA
Flash制御
DDR3
Flash Memory
サーバ
NVMe
ドライバ
FPGAボード
Flash Memory
PCIe
DDR3
DRAM
LVDS 500MHz
or
PCIe Gen2 x4
PCIe Gen2 x1
システムコア
Notes: 4

## Slide 6: FPGAのCRAMソフトエラー耐性技術の実績
コンフィグレーションメモリ（CRAM）のソフトエラー対策
⇒コンフィグレーション階層と機能階層での対策が可能
5
FPGA構造
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT
LUT：Look Up Table, SW: Switch
CRAM
CRAM
CRAM
CRAM
CRAM
CRAM
CRAM
CRAM
CRAM
CRAM
CRAM
CRAM
CRAM
CRAM
CRAM
CRAM
LUT
CRAM
SW
ソフトエラー
CRAMを
構成するSRAM
ユーザ論理回路
論理・配線設定情報
CRAM
制御部
CRAM
LUT/SW
コンフィグレーション階層での対策
機能階層での対策
FPGAチップ内の構成階層とエラー対策
対策①
CRC符号訂正
対策②
論理多重化
4.

## Slide 7
2015年度 ご提案 設計体制
【上位設計並びにSOC-FPGA設計スタッフ】 １名/1名 (=常駐/随時常駐)
SW/HW切り分け検討、 FPGA性能要求定義、 FPGA内IP構成・最適化検討に精通
日程計画、PJ管理、品質管理などのスキル有
【実装設計スタッフ】 3名/3名
ALTELA SOC FPGAのみならず、超高速伝送IP応用に対応可能FPGA論理設計、検証、合成・実装まで多数の設計経験有
【機能安全設計スタッフ】 1名/0名
ルネサス・マイコンの設計経験、HW(RH850)機能安全分野での経験有
・2015年4月着手を前提に、御社ご指定場所での常駐及び随時常駐可能な設計体制です。
・ご指定場所が弊社近郊である場合、また開発着手の前倒しなどにより、対応可能なスタッフ数の増員が可能な場合も御座います。
設計リソースご提案
５.

## Slide 8
FPGA設計実績とご提案
END
株式会社 日立超LSIシステムズ
デバイス事業部
2015/xx/yy

## Slide 9: 付録
A. FPGAベンダー情報を活用したFPGA設計サービス
B. 高安全性FPGA関連技術
C. 中性子線評価
D. マイコン機能安全への取組み

## Slide 10
項目 |  | XILINX | ALTERA(※)
CRAMアクセス機能の公開状況 (CRCエラー訂正用) | アクセス 制限 | ○ 読出し/書込み許可 | ▲ 書込み許可
 | サポート デバイス | Virtex-4/5/6/7 Kintex-7 Artix-7 Zynq-7000 | Stratix V Arria V Cyclone V
温度特性保証範囲 |  | オートモーティブ グレードあり (Artix-7,Spartanファミリ) | オートモーティブ グレードあり (Cycloneファミリ)
FPGAベンダー情報を活用したFPGA設計サービス
ターゲット製品に最適な高安全化技術の検討・提案
FPGAベンダーが提供する高安全化技術を活用したFPGA設計・検証
※(日立超L)とALTERAはDSNパートナー締結済
各社の高安全性対応状況
A.

## Slide 11: FPGAの高安全化のニーズ
機能安全のために、ハードウェアにはシステマティック故障（論理バグに類するもの）とランダム故障への対応が重要
FPGAでは特にコンフィグレーションメモリ（CRAM）のソフトエラーが問題
2,000
4,000
10,000
6,000
8,000
'05
'07
'09
□CRAM-SER（FIT/Mbits)
100
'11～
90
65
45
32
25
18nm
400
◆FPGA-SER(FIT/Device)
Process node / Age
∝CRAM
Capacity
・Virtex4
・StratixII
・Virtex7
・StratixV
・Virtex6
・StratixIV
・Virtex5
・StratixIII
200
300
センサ
ハードウェア
ソフトウェア
安全関連システム
アクチェータ
コントローラ
システマティック故障
ランダム故障
システマティック故障
FPGAのソフトエラーレート推移
FPGA
B-1.

## Slide 12: TMR変換サービス
階層構造を持つRTLをTMR (Triple Module Redundancy)に自動変換
  モジュール単位でTMR変換の有無を選択可能
フリップフロップ（FF）毎に多数決回路（TRV）を挿入
  TRVが論理縮退により除去されないように実装
組合せ論理1A
組合せ論理1B
組合せ論理1C
TRV
FF
TRV
FF
TRV
FF
組合せ論理2A
組合せ論理2B
組合せ論理2C
組合せ論理1
FF
組合せ論理2
FF
元回路
三重化回路(TMR)
C
B
Q
A
TRV
FF
TRV
FF
TRV
FF
変換
比較器(TRV)
B-2.

## Slide 13: 中性子線評価
12
中性子照射加速試験の評価環境構築及び実施結果の分析
  診断機能をFPGAに実装
無線LAN
（既設）
コンクリート
ブロック
中性子
ビーム
PC(1)
FPGA
評価ボード
FPGA
照射室
制御室
PC(2)
LAN (既設)
Reset, Reconfig
(レベル変換BOX)
USB (Config)
USB (UART)
別施設
PC(3)
試験対象論理
CRC
テスト
I/F
比較器
C.

## Slide 14
2-6-2
マイコン展開
・SH-2A
・R8C
・RH850
ＩＯ展開
ＥＣＵ展開
より効率的な診断ソフトへ
豊富なマイコン設計技術を活用した機能安全への取組み強化
…
（マイコン故障率、故障モード、故障検出の考え方への貢献など）
マイコン機能安全に関するより深い議論への貢献
マイコン機能安全への取組み
D.

## Slide 15
Notes: 本日は有難うございました。